## Slide 1: 广播网络实验

## Slide 2: 提纲
广播网络
广播网络实现
  网络端口和发送数据包函数
  链表实现机制
实验内容
附件文件列表

## Slide 3: 如何构建一个多节点网络？
Host 1
Host 2
10.0.0.1/8
10.0.0.2/8
Host 1
Host 2
10.0.0.1/8
10.0.0.2/8
Host 3
10.0.0.3/8
Hub
两个节点互连
多个节点互连
广播网络

## Slide 4: 广播网络（Hub）实现
已知网络端口数据结构和发送数据包函数
typedef struct {
struct list_head list;
int fd;
int index;
u8 mac[ETH_ALEN];
char name[16];
} iface_info_t;
void iface_send_packet(iface_info_t *iface, const char *packet, int len)
{
struct sockaddr_ll addr;
// fill addr ..., omitted
sendto(iface->fd, packet, len, 0, &addr, sizeof(addr));
}
foreach iface in iface_list:
if iface != rx_iface:
iface_send_packet(iface, packet, len);
节点广播的逻辑

## Slide 5: 链表实现
struct list_head {
struct list_head *next, *prev;
};
struct listnode {
struct list_head list;
int number;
};
#define list_empty(list) ((list)->next == (list))
#define list_entry(ptr, type, member)
(type *)((char *)ptr - offsetof(type, member))
list_for_each_entry(pos, head, member)
list_for_each_entry_safe(pos, q, head, member)

## Slide 6: 实现节点广播
实现main.c中的broadcast_packet函数
  instance->iface_list链表中保存所有端口的信息
  收到每个数据包，将该包从所有其它端口转发出去
结果验证
  使用three_nodes_bw.py拓扑文件
  三个节点相互能够ping通

## Slide 7: 广播网络传输效率
进行iperf测试
  实验验证广播网络的链路利用效率
  iperf测试（Client -> Server）：
    H1: iperf client; H2, H3: iperf servers, H1同时给H2,H3发数据
    H1: iperf server; H2, H3: iperf clients, H2, H3同时给H1发数据
h3
h1
b1
h2
20Mb/s
10Mb/s
10Mb/s
h2 # iperf -s
h3 # iperf -s

## Slide 8: 数据包在环路中不断转发
环形网络拓扑
  三个Hub节点，b1, b2, b3，两两互联
  两个主机节点，h1连接到b1，h2连接到b2
由h1向h2发送一个数据包
  h1# ping -c 1 10.0.0.2
  抓包看到一个数据包不断被转发
h2
h1
b3
b1
b2

## Slide 9: 实验内容
实现节点广播的broadcast_packet函数
验证广播网络能够正常运行
  从一个端节点ping另一个端节点
验证广播网络的效率
  在three_nodes_bw.py进行iperf测量
  两种场景：H1: iperf client; H2, H3: servers；H1: iperf server; H2, H3: clients
验证环形拓扑下节点广播会产生数据包环路

## Slide 10: 注意事项
需要先在集线器节点(b1-b3)上运行hub(或hub-reference)，然后在主机节点(h1-h3)上运行相应网络程序(ping或iperf)
实验依赖ethtool工具，可用apt进行安装
  执行disable_offloading.sh脚本禁止掉节点的某些功能，该脚本依赖ethtool工具
网络链路的带宽是双向的
  节点h1与b1之间的链路带宽为20Mbps，h1以20Mbps速率向b1传输数据的同时，b1也能以20Mbps速率向h1传输数据

## Slide 11: 附件文件列表
disable_offloading.sh # 禁止TCP Offloading
disable_ipv6.sh # 禁止IPv6协议
hub-reference # hub参考实现
include # 所有相关头文件
main.c # 待实现程序
Makefile
ring_topo.py # 环形拓扑
three_nodes_bw.py # 设置了带宽限制的拓扑