## Slide 1: 交换机转发实验

## Slide 2: 提纲
交换机转发
  交换机转发表学习
交换机转发实现
  转发表学习实现
  转发和广播实现
  多线程和互斥操作
实验内容
附件文件列表

## Slide 3: 交换机转发
广播网络中，广播节点将每个数据包从所有其他端口广播出去
交换机（Switch）将收到的数据包沿着目的主机方向转发（Forward）
Host 1
Host 2
10.0.0.1/8
10.0.0.2/8
Host 3
10.0.0.3/8
Hub
Host 1
Host 2
10.0.0.1/8
10.0.0.2/8
Host 3
10.0.0.3/8
Switch
To Host 2
To Host 3
Port 2
Port 1
Port 3

## Slide 4: 交换机转发表
交换机转发
转发表示意
目的地址 | 转发端口
Host 1 | Port 1
Host 2 | Port 2
Host 3 | Port 3
目的地址 | 转发端口 | 老化时间
Host 1 MAC Addr | Port 1 | 30 sec
Host 2 MAC Addr | Port 2 | 30 sec
Host 3 MAC Addr | Port 3 | 30 sec
实际转发表
交换机将目的地址与转出端口的映射存储在转发表中
Host 1
Host 2
10.0.0.1/8
10.0.0.2/8
Host 3
10.0.0.3/8
Switch
To Host 2
To Host 3
Port 2
Port 1
Port 3

## Slide 5: 交换机学习转发表
Key Observation: 当交换机从某端口收到源MAC地址（Ethernet地址）为X的数据包时，可以确定：将目的MAC地址为X的数据包从该端口转出可以达到目的主机。
to Host 2
to Host 3
目的地址 | 转发端口 | 老化时间
转发表条目
Host 1 MAC Addr | Port 1 | 30 sec
Host 2 MAC Addr | Port 2 | 30 sec
收到数据包后，交换机根据转发表中对应的转发端口转出数据包
交换机转发数据包时查不到对应端口怎么办？
  直接广播该数据包
Host 1
Host 2
10.0.0.1/8
10.0.0.2/8
Host 3
10.0.0.3/8
Switch
Port 1
Port 2
Port 3

## Slide 6: 交换机学习转发表
目的地址 | 转发端口 | 老化时间
Host 1 MAC Addr | Port 1 | 30 sec
Host 2 MAC Addr | Port 2 | 30 sec
Host 3 MAC Addr | Port 3 | 30 sec
转发表
①查询操作：每收到一个数据包，根据目的MAC地址查询相应转发条目：如果查询到对应条目，则根据相应转发端口转发数据包，并更新访问时间；否则，广播该数据包
②插入操作：每收到一个数据包，如果其源MAC地址在转发表中，更新访问时间；否则，将该地址与入端口的映射关系写入转发表
③老化操作：每秒钟运行一次老化操作，删除超过30秒未访问的转发条目

## Slide 7: 转发表结构
list
list
…
list
list|mac|port
list|mac|port
list|mac|port
list|mac|port
Key = 0
Key = 1
Key = 255
如果将所有mac->port映射存到一个链表中，则每次查找需要遍历整个链表
可以先对MAC地址Hash，根据key值到对应的链表中查找

## Slide 8: 多线程与互斥操作实现
转发表的老化操作与其他操作独立运行
  需要多线程与互斥操作实现
Linux多线程与互斥操作
  int pthread_create(pthread_t *, pthread_attr_t *, void *(*start_routine) (void *), void *);
  int pthread_join(pthread_t, void **);
  pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *, pthread_attr_t *);
  pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *);
  pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *);

## Slide 9: 交换机转发实现
实现对数据结构mac_port_map的所有操作，以及数据包的转发和广播操作
  iface_info_t *lookup_port(u8 mac[ETH_ALEN]);
  void insert_mac_port(u8 mac[ETH_ALEN], iface_info_t *iface);
  int sweep_aged_mac_port_entry();
  void broadcast_packet(iface_info_t *iface, const char *packet, int len);
  void handle_packet(iface_info_t *iface, char *packet, int len);

## Slide 10: 实验内容
在主机h2和h3上分别打开wireshark程序，监听各自主机的eth0端口(h2-eth0和h3-eth0)
在h1主机上分别ping h2和h3两个主机
  在h2和h3两个主机上的wireshark捕获的应该只包含自己节点和h1产生的数据包

## Slide 11: 附件文件列表
disable_ipv6.sh # 禁止IPv6协议
disable_offloading.sh # 禁止TCP Offloading
include # 所有相关头文件
mac.c # 待实现mac_port_mac相关操作
main.c # 待实现转发函数
Makefile
packet.c # 待实现广播函数
switch-reference # Switch参考实现
three_nodes_bw.py # Mininet topo脚本